Тема:	Информационное письмо отдела технического обслуживания: Первый в мире 7-лопастной воздушный винт сертифицирован для самолёта Pilatus PC-12

Информационное письмо отдела технического обслуживания фирмы 
«МТ-Пропеллер»

Впервые в мире 7-лопастной воздушный винт производства фирмы 
«МТ-Пропеллер» сертифицирован для самолёта Pilatus PC-12

Аттинг, июль 2020 г.

Первый в мире 7-лопастной воздушный винт без наддува производства фирмы «МТ-Пропеллер» получил дополнительный сертификат типа для установки на самолёт Pilatus PC-12 с турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney PT6A-67B или PT6A-67P. (Винтовая группа с двигателем PT6A-67P согласно сертификату типа EASA № 10065179 (сертификат типа FAA № SA02266LA) может использоваться только в регионе EASA.)

Начиная разработку первого в мире семилопастного воздушного винта для авиации общего назначения в 2016 г., на фирме «МТ-Пропеллер» имели то же видение, как в 1999 г. при создании первого пятилопастного воздушного винта для турбовинтовых двигателей. Пятилопастной воздушный винт стал стандартом для промышленности, более 2500 воздушных винтов было продано для использования с различными турбовинтовыми двигателя, и это имеет успешное продолжение. 7-лопастной воздушный винт расширяет границы для определённых винтовых групп и позволит превзойти достижения 5-лопастных воздушных винтов.

В настоящее время идёт процесс получения сертификата типа FAA.

По словам вице-президента фирмы «МТ-Пропеллер» Мартина Альбрехта, данная винтовая группа с 7-лопастным воздушным винтов, установленным на самолёт PC-12 с турбовинтовым двигателем, имеет следующие преимущества:

- отсутствие необходимости модификации двигателя;

- послепосадочный пробег по сертификату снижен примерно на 10%; AFMS модернизирована;

- взлётная дистанция над препятствием высотой 15 м по сертификату снижена на 15%; AFMS модернизирована;

- улучшены характеристики набора высоты;

- уровень шума самолёта примерно на 4 дБ ниже, чем у оригинального металлического воздушного винта;

- шум в кабине на 6‒7 дБ ниже в зависимости от места;

- соответствие строгим директивам Германии по шуму „Landeplatz Lärmschutz Verordnung“ для неограниченной эксплуатации в аэропортах Германии и других европейских стран!

Из-за меньшего диаметра 7-лопастной воздушный винт производства фирмы «МТ-Пропеллер» для самолёта Pilatus PC-12 имеет больший просвет для меньшей эрозии концов лопастей и количества ударов о посторонний предмет.

Лопасти производства фирмы «МТ-Пропеллер» из композиционной древесины обеспечивают существенное снижение шума внутри и снаружи кабины. Они не имеют ограничения срока службы и подлежат ремонту при ударе о посторонний предмет.

Они также имеют наилучшие характеристики демпфирования для практически безвибрационной эксплуатации воздушного винта и противоабразивные оковки из никелевого сплава для превосходной защиты лопастей от эрозии.

Фирма «МТ-Пропеллер» – мировой лидер в производстве воздушных винтов из натурального композиционного материала, выпускает 30 сертифицированных моделей гидравлических воздушных винтов изменяемого шага, от двухлопастных до семилопастных, для использования с двигателями мощностью до 5000 л. с., и электрических воздушных винтов изменяемого шага, от двухлопастных до четырёхлопастных, для использования с двигателями мощностью до 350 л. с., а также двухлопастных воздушных винтов постоянного шага.

Имеющие высокие лётно-технические характеристики, малый вес и высокую надёжность воздушные винты производства фирмы «МТ-Пропеллер» могут быть использованы на самолётах с поршневыми и турбовинтовыми двигателями, а также на дирижаблях, в аэродинамических трубах и аппаратах на воздушной подушке. Воздушные винты производства фирмы «МТ-Пропеллер» могут быть разработаны для воздушных судов почти любого типа, от мотодельтапланов до региональных авиалайнеров.

Благодаря выполнению самых строгих требований сертификации воздушные винты производства фирмы «МТ-Пропеллер» также дополнительно сертифицируются по Разделу 25 «Самолёты».

Фирма «МТ-Пропеллер» имеет более 220 сертификатов типа по всему миру и является поставщиком комплексного оборудования для более 90% европейских предприятий авиационной промышленности и более 30% предприятий авиационной промышленности США. Более 25 000 винтовых групп с более чем 80 000 лопастей находятся в эксплуатации.

Наработка воздушных винтов производства фирмы «МТ-Пропеллер» составляет уже 150 млн. часов.

Сеть из 62 сертифицированных центров технического обслуживания обеспечивает наилучшее выполнение процедур обслуживания и регламентных работ по всему миру.